## Slide 1: Prijenos električne energije

## Slide 4: Proizvodnja
Električna energija proizvodi se u elektranama.
Elektrane:
- hidroelektrane (protočne, akumulacijske, reverzibilne…)
- termoelektrane (dizelske, ugljenske, nuklearne, geotermalne, toplane…)
- vjetroelektrane
- fotonaponske, sunčane

## Slide 5: Prijenos -prijenosne mreže
Dalekovodi za visoki napon 110 kV, 220 kV,
400 kV

## Slide 6
Generator u elektrani proizvodi napon 6 – 10 kV
Dalekovodi su 110 kV, 220 kV, 400 kV

## Slide 7
Nakon generatora, a prije dalekovoda postavlja se visokonaponski transformator.
Transformator je stroj koji radi na principu elektromagnetske indukcije, te se pomoću njega može povećavati i smanjivati napon

## Slide 8
Transformator se sastoji od dvije zavojnice (primar i sekundar) namotane na magnetsku jezgru te se na temelju različitog broja namotaja mijenja napon

## Slide 9: Kratki video o transformatoru
https://youtu.be/WNkAdeSSGUU

## Slide 10
Zašto povećavamo napon prije prijenosa?
Na taj način smanjujemo gubitke.
Gubitci nastaju zbog električnog otpora vodiča.

## Slide 11
Dalekovod
Osnovni dijelovi dalekovoda su stupovi, prijenosni vodovi, zaštitno uže, izolatori, temelji i uzemljenje

## Slide 12
Čemu služi zaštitno uže na dalekovodu?
Zaštitno uže na dalekovodu služi kao gromobran, postavlja se iznad vodiča i potrebno ga je uzemljiti.

## Slide 13: Distribucija
Distribucija ili raspodjela električne energije počinje u razdjelnim stanicama.
Tu se visoki napon dalekovoda (110 kV, 220 kV, 400 kV) pomoću transformatora smanjuje na srednji napon (10 kV, 20 kV, 35 kV).

## Slide 14
Napon se od glavne razdjelne stanice snižava od stanice do stanice sve do lokalne trafostanice gdje se konačno transformira na 230V i 380V.

## Slide 15
Električna energija se od lokalnih trafostanica podzemnim kabelima (bolje i češće) ili nadzemnim vodovima prenosi do naših kućanstava.
To je niskonaponska mreža.

## Slide 16
U kućanstvima se električna energija, pomoću raznih uređaja, pretvara u druge oblike energije (toplinsku, svjetlosnu, mehaničku)

## Slide 17
Koliko će mjesečno koštati potrošnja električne energije računala snage 200 W ako dnevno radi 8 sati i ako 1 kWh električne energije košta 1 kn?
P = 200 W = 0.2 kW
t = 8 h ∙ 30 dana = 240 h
W = P∙t = 0.2 kW ∙240 h = 48 kWh
C = 48 kWh ∙ 1 kn/kWh = 48 kn