## Slide 1: Električne instalacije u kući

## Slide 2
Glavnim vodom električna energija se dovodi do brojila.

## Slide 3
Često se pokraj brojila nalazi i razvodna ploča s glavnom sklopkom i osiguračima.

## Slide 4
Što su osigurači i čemu služe?
Osigurači štite strujni krug od prevelike struje.
Prevelika struja se najčešće pojavljuje zbog kratkog spoja.
Razlikujemo rastalne osigurače (stari) i automatske osigurače

## Slide 5
Kratki spoj je direktno spajanje polova izvora (kod istosmjerne struje), odnosno faznog i nultog voda (kod izmjenične struje).
Tad strujnim krugom poteče izuzetno velika struja.
Posljedice: strujni udar, oštećenje instalacija i uređaja, požar.

## Slide 6
Još bolja i brža zaštita od strujnog udara je FID sklopka.

## Slide 7
U zidovima prostorija nalaze se električni vodovi.
Oni su najčešće od bakra i izolirani su plastikom ili gumom.

## Slide 8
Kod kućne instalacije bitna je boja izolacije
Fazni vod – smeđa ili crna
Nul-vod – plava
Zaštitni vod (uzemljenje) – žuto-zelena

## Slide 9
Pri strujnom udaru zaštitnim vodom uzemljenja poteći će struja prema tlu, te se tako spriječava protok struje kroz čovjeka.
Naravno, u tom trenutku, trebao bi reagirati osigurač ili FID sklopka i prekinuti strujni krug.
Zakon propisuje da svi električni uređaji s metalnim dijelovima moraju biti uzemljeni, a svako kućanstvo mora imati FID sklopku.

## Slide 10
Spajanje utičnice (spajamo između faze i nule)

## Slide 11
Spaja se između faze i nule

## Slide 12
Spajanje automatskog osigurača (spaja se u fazni vod)

## Slide 13
Spajanje sklopke (spaja se u fazni vod)

## Slide 14
Spajanje ,,grla” za rasvjetna tijela (spaja se između faze i nule)